Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86 - 300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

##### FORMULARZ OFERTOWY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową zamiatarki

WYKONAWCA:

Nazwa(y) (firma) Wykonawcy(ów): 	……………………………………………………………

……………………………………………………………

Adres(y) Wykonawcy(ów):		…………………………………………………………...

……………………………………………………………

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko: ……………………………	Nr telefonu: …………………………….

Nr faksu: …………………………………....	Adres e-mail: …………………………..

Ja (imię i nazwisko) ……………………. / my (imiona i nazwiska) …………………………. niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę oświadczam(y), że:

- Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Cena mojej (naszej) oferty wynosi:

cena netto**  .............................................. złotych

podatek od towarów i usług (VAT), stawka 23%, w wysokości ........................... złotych

cena brutto ……………………................złotych

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………..)

- Jednocześnie oświadczam(y), że:

- zapoznałem(liśmy) się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę(imy) do niej zastrzeżeń,

- oferuję(emy) następujący termin wykonania przedmiotu zamówienia ………….. miesięcy, od dnia zawarcia umowy,

- zaproponowany przeze mnie (nas) pojazd spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania:

| Podwozie | Producent | Model |
| --- | --- | --- |
|  | ……………………. | ……………………. |
| Zabudowa | Producent | Model |
|  | ……………………. | ……………………. |
| Przedmiot zamówienia/wymagania Zamawiającego | Wielkość oferowana przez Wykonawcę1) |
| Podwozie: |
| 1 | Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. | tak/nie* |
| 2 | Silnik wysokoprężny o mocy powyżej 170 KM, spełniający wymogi emisji spalin wg normy EURO 6 |  |
| 3 | Skrzynia biegów manualna | tak/nie* |
| 4 | Rozstaw osi max. 3 600 mm |  |
| 5 | Kabina dzienna, min. dwuosobowa | tak/nie* |
| 6 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne | tak/nie* |
| 7 | Szyby boczne sterowane elektrycznie | tak/nie* |
| 8 | Komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim | tak/nie* |
| 9 | Lewostronny układ kierowniczy | tak/nie* |
| 10 | Regulowana kierownica w dwóch płaszczyznach | tak/nie* |
| 11 | Przednie zawieszenie paraboliczne | tak/nie* |
| 12 | Wspomaganie układu kierowniczego | tak/nie* |
| 13 | ABS i ASR | tak/nie* |
| 14 | Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej | tak/nie* |
| 15 | Oświetlenie ostrzegawcze na dachu kabiny: 2 światła pojedyncze lub belka (LED) | tak/nie* |
| 16 | Immobiliser | tak/nie* |
| 17 | Akustyczny sygnalizator włączonego biegu wstecznego | tak/nie* |
| 18 | Tachograf cyfrowy zgodny z EC wraz z legalizacją | tak/nie* |
| 19 | Radio CD | tak/nie* |
| 20 | CB radio z anteną | tak/nie* |
| 21 | Klimatyzacja | tak/nie* |
| 22 | Fotel kierowcy pneumatyczny | tak/nie* |
| 23 | Tapicerka winylowa | tak/nie* |
| 24 | Ogranicznik prędkości do 90 km/h | tak/nie* |
| 25 | Pojemnik z wodą sanitarną min. 10 litrów | tak/nie* |
| 26 | Układ wydechowy pionowy, za kabiną kierowcy | tak/nie* |
| 27 | Jeden lub dwa zbiorniki paliwa o łącznej pojemności min. 140 litrów z zamykanym na kluczyk korkiem/korkami wlewu |  |
| 28 | Zbiornik AD BLUE min. 8 litrów | tak/nie* |
| 29 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu min. 15 ton |  |
| 30 | Gaśnica spełniająca polskie normy dla samochodów ciężarowych | tak/nie* |
| 31 | Trójkąt ostrzegawczy | tak/nie* |
| 32 | Apteczka DIN 13157 | tak/nie* |
| 33 | Pneumatyczny klucz do odkręcania kół | tak/nie* |
| 34 | Przewód do pompowania kół | tak/nie* |
| 35 | Dywaniki podłogowe gumowe dla kierowcy i pasażera | tak/nie* |
| 36 | Podnośnik hydrauliczny min. 8 ton | tak/nie* |
| 37 | Pełnowymiarowe koło zapasowe | tak/nie* |
| 38 | Klin pod koło – 2 szt. | tak/nie* |
| Silnik pomocniczy: |
| 39 | Wysokoprężny o mocy min. 55 kW |  |
| 40 | 4 cylindrowy | tak/nie* |
| 41 | Spełniający normy emisji EUROMOT 4 lub 3B oraz STAGE IIIB |  |
| Zabudowa: |
| 42 | Fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniejszej niż w 2017 r. | tak/nie* |
| 43 | Zbiornik na zmiotki o pojemności min. 5,8 m3 netto, wykonany fabrycznie z materiału antykorozyjnego |  |
| 44 | Drzwi inspekcyjne ze stopniem lub drabinką min. po jednej stronie zbiornika | tak/nie* |
| 45 | Kąt odchylenia zbiornika umożliwiający całkowite opróżnienie zbiornika ze zmiotek | tak/nie* |
| 46 | Króciec spustowy wody brudnej z zaworem min. 4’’ wraz z wężem spustowym | tak/nie* |
| 47 | Zbiornik wyposażony w dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne przed samoczynnym opuszczeniem podniesionego zbiornika | tak/nie* |
| 48 | Tylna klapa zbiornika otwierana i zamykana pneumatycznie lub hydraulicznie, uchylna, zabezpieczona przed samoczynnym opadnięciem | tak/nie* |
| 49 | Sito filtrujące wykonane ze stali nierdzewnej, składane pneumatycznie | tak/nie* |
| 50 | Mechanizm do wstrząsania sitem filtrującym sterowany pneumatycznie lub mechanicznie | tak/nie* |
| 51 | Kanał ssący wykonany z materiału lub w technologii odpornej na ścieranie | tak/nie* |
| 52 | Szerokość powierzchni zamiatania przy użyciu szczotki talerzowej z elementem zasysającym i walcową szczotką nagarniającą, nie mniejsza niż 2 300 mm |  |
| 53 | Prawy i lewy agregat zamiatający ze szczotkami talerzowymi o średnicy min. 650 mm, umieszczony pomiędzy osiami | tak/nie* |
| 54 | Napęd szczotek hydrauliczny | tak/nie* |
| 55 | System regulacji siły dociskowej szczotek | tak/nie* |
| 56 | System równoczesnej pracy lewej i prawej szczotki talerzowej z zachowaniem pełnego czyszczenia powierzchni zamiatanej (brak nieoczyszczonego pasa pomiędzy szczotkami) | tak/nie* |
| 57 | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej szczotek talerzowych | tak/nie* |
| 58 | Szczotki talerzowe w systemie ciągnionym lub pchanym | tak/nie* |
| 59 | Szczotka walcowa – środkowa o długości min. 1 200 mm, sterowana prawo, lewo | tak/nie* |
| 60 | Teleskopowy mechanizm czyszczący umożliwiający dodatkowe sprzątanie powierzchni do min. 800 mm, licząc od linii kół zamiatarki | tak/nie* |
| 61 | System automatycznego podnoszenia zespołu zamiatającego podczas cofania | tak/nie* |
| 62 | Agregat ssący po prawej i lewej stronie spełniający łącznie następujące wymagania: | tak/nie* |
| 62.1 | wykonany z materiałów odpornych na ścieranie o wysokiej wytrzymałości | tak/nie* |
| 62.2 | z funkcją odchylania (unoszenia) dyszy ssącej pozwalającej na zbieranie większych zanieczyszczeń | tak/nie* |
| 62.3 | średnica kanału dolotowego agregatu min. 250 mm |  |
| 62.4 | pneumatyczne siłowniki zamykające klapy kanałów ssących | tak/nie* |
| 62.5 | pneumatycznie otwierane duże chwyty boczne ssawy, ułatwiające wciąganie większych zanieczyszczeń | tak/nie* |
| 63 | Rura ssąca umożliwiająca zasysanie piasku z separatorów sieci kanalizacyjnej umieszczonych do 3 m poniżej poziomu posadzki wraz z możliwością sterowania jej pracą | tak/nie* |
| 64 | System niskiego ciśnienia wody zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania przy wszystkich szczotkach zamiatających | tak/nie* |
| 65 | Wysokociśnieniowa instalacja zmywająca czyszczoną powierzchnię min. 100 barów wraz z listwą zraszająco-myjącą zamontowaną pod przednim zderzakiem | tak/nie* |
| 66 | Regulacja zaworów wodnych poszczególnych zespołów zamiatających z kabiny kierowcy | tak/nie* |
| 67 | Agregat do mycia pod ciśnieniem min. 100 bar z lancą i przewodem o długości nie mniejszej niż 10 mb na samozwijającym bębnie | tak/nie* |
| 68 | Zbiornik wody czystej o pojemności min. 1 900 litrów wykonany z materiału antykorozyjnego |  |
| 69 | Układ przepłukiwania turbiny ssącej | tak/nie* |
| 70 | Kamera video zamontowana z tyłu pojazdu z kolorowym wyświetlaczem min. 7’’ w kabinie kierowcy | tak/nie* |
| 71 | Światła ostrzegawcze typy LED z przodu pojazdu i z tyłu zabudowy | tak/nie* |
| 72 | Oświetlenie robocze wszystkich szczotek – 2 reflektory robocze LED na każdy agregat zamiatający | tak/nie* |
| 73 | Elektroniczny pulpit sterowniczy pracą zamiatarki wraz z sygnalizacją obciążenia osi pneumatycznej | tak/nie* |
| 74 | Dodatkowe wymagania: | tak/nie* |
| 74.1 | Centralne smarowanie wszystkich punktów smarnych | tak/nie* |
| 74.2 | Kolor kabiny: biały, np. RAL 9010 |  |
| 74.3 | Kolor zabudowy: zielony RAL 6018 | tak/nie* |
| 74.4 | Licznik motogodzin pracy zabudowy | tak/nie* |
| 74.5 | Zamiatarka spełniająca normy PM10 | tak/nie* |

1)Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów technicznych oferowanego pojazdu.

- zdobyłem(liśmy) konieczne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 
i złożenia niniejszej oferty,

- cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jest stała i niezmienna,

- posiadam(amy) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- zobowiązuję(my) się do udzielenia gwarancji jakości na podwozie pojazdu na okres 
36 miesięcy oraz na zabudowę na okres 1 500 mth i rękojmi za wady fizyczne na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego z klauzulą „bez uwag”, na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ),

- uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- akceptuję(my) i nie wnoszę(my) zastrzeżeń do wzoru umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,

- jestem/nie jestem* małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.),

- składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*,

- nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:

| L.p. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Zakres zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- oferta została złożona na ….. ponumerowanych stronach.

Podpis(y):

| Miejscowość i data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy |  |
| Osoby upoważnione do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy |
| Nazwisko i imię | Podpis osoby |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |