ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.

86 - 300 Grudziądz

ul. Mickiewicza 28/30

##### FORMULARZ  OFERTY

Nazwa (firma) wykonawcy : …………………………………………………………

Adres wykonawcy:

NIP: ……………………………..  Regon: …………………..

Kontakt: ………………………………………………………………………

(telefon, fax, poczta e-mail, http)

Osoba uprawniona do kontaktów: ..................................................

Ja (My) niżej podpisany(i) działając w imieniu i na rzecz wykonawcy składam(y)  ofertę na „Dostawę samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji (bez recyclingu)”, na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),  za cenę:

kwota netto: ………………… PLN

VAT 23% w kwocie: ………………… PLN

kwota brutto: ………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………)

Jednocześnie oświadczam(y), że:

- Oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia i wynosi do ……… miesięcy od podpisania umowy

- Na przedmiot umowy udzielimy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres: 2 lat, licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz akceptujemy warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Do kontaktów z zamawiającym i do koordynowania prac wyznaczamy Panią/ Pana:

…………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ….. do …… informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Jestem/nie jestem* małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).

- Zaproponowany przeze mnie (nas) pojazd spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania:

| L.p. | Charakterystyka, wymagane parametry | Spełnia (TAK/NIE)1) | Rodzaj zastosowanego rozwiązania1) |
| --- | --- | --- | --- |
| PODWOZIE: producent…………………………………………, model: ……………………………………… |
| 1 | Rok produkcji podwozia pojazdu: 2016 lub 2017 |  |  |
| 2 | Dopuszczalna masa całkowita (techniczna) max. 9.000 kg |  |  |
| 3 | Ładowność i wymiary pojazdu dostosowane do zabudowy |  |  |
| 4 | Serwis podwozia oddalony maksymalnie 110 km od siedziby Zamawiającego |  |  |
| 5 | Samochód fabrycznie nowy |  |  |
| 6 | Minimalna moc silnika 170KM |  |  |
| 7 | Maksymalny moment obrotowy silnika min. 430 Nm |  |  |
| 8 | Automatyczna skrzynia biegów |  |  |
| 9 | Rozstaw osi max 3.400 mm |  |  |
| 10 | Silnik spełniający normy spalania Euro 6 |  |  |
| 11 | Elektroniczny system hamulcowy – hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej |  |  |
| 12 | System ABS |  |  |
| 13 | Wspomaganie kierownicy |  |  |
| 14 | Regulowana kierownica w zakresie wysokości i pochylenia |  |  |
| 15 | Mechanizm różnicowy tylnej osi |  |  |
| 16 | Mechaniczny wyłącznik akumulatorów |  |  |
| 17 | Stabilizator tylnej osi |  |  |
| 18 | Zbiornik paliwa min 100 l zamykany na klucz |  |  |
| 19 | Pojazd wyposażony w przepływomierz paliwa |  |  |
| 20 | Światła do jazdy dziennej |  |  |
| 21 | Boczne osłony przeciw wjazdowe oraz światła obrysowe |  |  |
| 22 | Prześwit podwozia pomiędzy najniższym punktem podwozia – zawieszenia wraz z kompletną zabudową pojazdu specjalnego musi wynosić minimum 25 cm licząc od najniższego punktu podwozia (tj. skrzynia biegów, misa olejowa) |  |  |
| 23 | Tylny prześwit belki zderzaka pojazdu na wysokości minimum 30cm z uwagi konieczność możliwości najazdu nad punkt zlewczy |  |  |
| 24 | Podwozie wyposażone w apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, zestaw pachołków ostrzegawczych – 4 szt. i klucz do kół |  |  |
| 25 | Pojazd wyposażony w błotniki z chlapaczami przeciw-błotnymi |  |  |
| 26 | Kompletny pojazd przy zapełnieniu zbiorników roboczych zabudowy wodą lub ściekami w 85%, wraz z osprzętem, obsługą, gotowy do pracy nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej określonej w polskich przepisach oraz nie może przekraczać dozwolonych nacisków na osie określonych w polskich przepisach |  |  |
| KABINA |
| 27 | Kabina krótka trzymiejscowa w kolorze białym |  |  |
| 28 | Regulowane lusterka szerokokątne (kierowcy i pasażera) |  |  |
| 29 | Lusterka wsteczne podgrzewane |  |  |
| 30 | Szyby boczne sterowane elektrycznie |  |  |
| 31 | Regulator położenia świateł |  |  |
| 32 | Elektroniczny ogranicznik prędkości 90 km/h |  |  |
| 33 | Sygnał dźwiękowy jednotonowy – cofania |  |  |
| 34 | Centralny zamek z pilotem – minimum 2 komplety kluczyków |  |  |
| 35 | Klimatyzacja |  |  |
| 36 | Tachograf cyfrowy |  |  |
| 37 | Podłużna lampa ostrzegawcza zamontowana na dachu kabiny uruchamiana osobnym przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu stacyjki zapłonowej, widoczna po obrysie pojazdu |  |  |
| 38 | Lampa ostrzegawcza w kolorze żółtym z tyłu zamontowana na w górnej części zabudowy |  |  |
| 39 | Radio |  |  |
| ZABUDOWA |
| 40 | Zbiornik: |  |  |
| 41 | Zbiornik w kolorze białym |  |  |
| 42 | Pojemność całkowita min. 3000 l. ( min. 1500l – woda czysta, min. 1500l – osad) |  |  |
| 43 | Sposób mocowania z ramą podwozia poprzez ramę pośrednią |  |  |
| 44 | Połączenie zbiorników umożliwiające napełnienie całego zbiornika wodą czystą. |  |  |
| 45 | Pokrywa zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie |  |  |
| 46 | Napełnianie zbiornika wodą do czyszczenia poprzez przyłącze hydrantowe DN75 |  |  |
| 47 | Zawory ssące i spustowe Ø 75mm zamontowane na pokrywie tylnej |  |  |
| 48 | Dodatkowe zawory spustowe na pokrywie zbiornika umieszczony na 1/3 i 2/3 wysokości |  |  |
| 49 | Wewnątrz zbiornika w części osadowej dół komory wyprofilowany ze spadkiem do tyłu pojazdu w celu łatwiejszego wypłukiwania nieczystości przy opróżnianiu zbiornika |  |  |
| 50 | Dysze płuczące umieszczone wewnątrz zbiornika do mycia |  |  |
| 51 | Fartuch wylotowy wystający poza gabaryt samochodu wykonany ze stali nierdzewnej. |  |  |
| 52 | Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka ochronna – wnętrze zbiornika, malowanie – na zewnątrz |  |  |
| 53 | Silnik oraz pompy obudowane zintegrowaną ze zbiornikiem osłoną otwieraną z obu stron i zamykaną na klucz |  |  |
| 54 | System kontroli poziomu wody i osadu w zbiorniku |  |  |
| 55 | Zamykane na klucz pojemniki na węże ssące i osprzęt wykonane ze stali nierdzewnej – po obu stronach zbiornika |  |  |
| 56 | Zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe i kontrolne to jest: manometry, liczniki czasu pracy pomp, wskaźniki napełnienia dla każdego z dwóch zbiorników |  |  |
| 57 | Wysokość pojazdu po zabudowie max 3,0 m |  |  |
| 58 | Długość całkowita pojazdu po zabudowie max 6,5 m |  |  |
|  | Napęd zabudowy |  |  |
| 59 | Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy o mocy min. 59 KM (niezależny od silnika samochodu) |  |  |
| 60 | Możliwość jednoczesnej pracy pompy ciśnieniowej i pompy ssącej, jak również możliwość pracy pomp osobno bez konieczności włączania drugiej pompy |  |  |
| 61 | Obie pompy wysokociśnieniowa i ssąca mogą pracować jednocześnie na max. parametrach |  |  |
|  | Układ ssania |  |  |
| 62 | Pompa ssąca o wydajności min. 420 m³/h, max. podciśnienie/nadciśnienie – 0,8bar/0,5bar. |  |  |
| 63 | Obrotowe ramię ssące montowane na samochodzie o średnicy 3” o napędzie hydraulicznym, obracane o kąt min. 270°, opuszczane i podnoszone hydraulicznie z wężem ssącym o długości minimum 2,5m |  |  |
| 64 | Dodatkowy kołowrót - bęben z wężem ssawnym fi 75mm (3”) o długości ok. 15mb umieszczonym pionowo w tylnej części pojazdu rozkładanym ręcznie |  |  |
|  | Układ wysokociśnieniowy |  |  |
| 65 | Pompa ciśnieniowa o minimalnych parametrach pracy: min. 150 bar – ciśnienie robocze/ min. 100 l./ min – wydatek wody |  |  |
| 66 | Bezstopniowy regulator ciśnienia |  |  |
| 67 | Układ umożliwiający praca w warunkach zimowych (obieg zimowy) |  |  |
| 68 | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho |  |  |
| 69 | Uchylny o kąt 180°, obrotowy bęben (wyciągarka) o napędzie hydraulicznym do prowadzenia węża ciśnieniowego DN 16 L=80 m. z płynną regulacją prędkości w obu kierunkach |  |  |
| 70 | Układ automatycznego układania węża na bębnie DN16 |  |  |
| 71 | Dodatkowy ręcznie rozkładany bęben z wężem ciśnieniowym ½” o długości 60m umieszczonym w tylnej części pojazdu |  |  |
| 72 | Mechaniczny licznik metrów węża ciśnieniowego |  |  |
| 73 | Reflektor roboczy zamontowany na bębnie umożliwiający oświetlenie studni kanalizacyjnej |  |  |
|  | Układ sterowania |  |  |
| 74 | Sterowanie pracą zabudowy poprzez sterowanie radiowe (pilot radiowy) i sterowanie miejscowe za pomocą wbudowanej szafki sterującej |  |  |
| 75 | Wodoszczelny panel sterujący znajdujący się z tyłu pojazdu |  |  |
| 76 | Na pulpicie sterowniczym umieszczone: rozrusznik elektryczny, regulacja gazem silnika, włącznik/wyłącznik pompy ssącej, włącznik/wyłącznik pompy wysokociśnieniowej, wyłącznik bezpieczeństwa, licznik motogodzin, lampki kontrolne |  |  |
| 77 | Bezprzewodowy zdalny pilot sterowania. Samochód należy wyposażyć w pilot zdalnego sterowania z podstawowymi funkcjami zabudowy tj.: zasadniczego węża wysokociśnieniowego, włączanie/wyłączanie pompy wysokociśnieniowej, płynna regulacja ciśnienia wody, odwijanie/nawijanie węża ciśnieniowego, włączanie/wyłączanie pompy próżniowej, awaryjne wyłączanie zabudowy, belka świetlna włączanie/wyłączanie, sterowanie wysięgnikiem ssącym oraz funkcjami związanymi z obsługą węża ssącego |  |  |
| 78 | Ładowarka (podłączona do instalacji elektrycznej podwozia) i dwa akumulatory do pilota zdalnego sterowania |  |  |
| 79 | Opisy na panelu sterowania i pilocie w języku polskim |  |  |
| 80 | Biały kolor malowania kabiny pojazdu i zabudowy z oklejeniem według wzoru ustalonego z Zamawiającym |  |  |
|  | Osprzęt |  |  |
| 81 | Komplet dysz czyszczących: 2 głowice czyszczące standard: ”ślepa” oraz ”z pilotem”, głowica ciężka granat, udrażniająca stożkowa, rotacyjna |  |  |
| 82 | Pistolet wysokociśnieniowy ze złączem o średnicy zgodnej ze średnicą węża ciśnieniowego |  |  |
| 83 | Komplet dodatkowych węży ssących (5 szt. 3 m) z przyłączami oraz rura ssąca z rozdrabniaczem twardych osadów |  |  |

1)Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów technicznych oferowanego pojazdu.

- Ofertę niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

- Wraz z ofertą  składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- ……………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………..				…………………………………..

(miejscowość i data)                                            podpis osoby/osób uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić