ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30

## 86-300 Grudziądz

##### FORMULARZ  OFERTY

WYKONAWCA:

Nazwa (firma): …………………………………………………………

Adres:  ………………………………………………………………….

NIP: ……………………………..  Regon: …………………..

Numer faks lub adres poczty elektronicznej na który należy kierować korespondencję:

…………………………………………………………………………………………………..……

Ja (My) niżej podpisany(i) działając w imieniu i na rzecz wykonawcy składam(y)  ofertę na dostawę koparko ładowarki typu CASE, na warunkach  określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ z załącznikami), za cenę ryczałtową  ……………….. złotych (słownie: …………………………………), w tym:

kwota netto: ………………… PLN (słownie: …………………………………………………………………)

VAT 23% w kwocie: ………………… PLN (słownie: ………………………………………………...………)

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy.

Jednocześnie oświadczam(-y), że:

- Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz akceptujemy warunki w niej zawarte, w tym warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Na przedmiot umowy udzielimy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres: 12 miesięcy lub 2000 motogodzin, w zależności co nastąpi szybciej, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do dnia ……………… r.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Do kontaktów z zamawiającym i do koordynowania prac wyznaczamy Panią/ Pana …………………………………………..

- Cenę oferty obejmuje wszystkie koszty, wykonania zamówienia, w tym koszt transportu koparko-ładowarki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (tj. MWiO sp. z o.o. Dział Kanalizacji – Grudziądz ul. Hallera 79), koszty przeszkolenia operatorów w zakresie obsługi i konserwacji koparko-ładowarki.

- Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ….. do …… informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*.

- Zaproponowana przeze mnie (nas) maszyna spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania:

| L.p. | Charakterystyka, wymagane parametry | Spełnia (TAK/NIE)1) | Rodzaj zastosowanego rozwiązania1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent…………………………………………, model: ……………………………………… |
| 1 | maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż 2016r. |  |  |
| 2 | maszyna spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Ruchu Drogowym |  |  |
| 3 | silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o niskiej emisji spalin TIER 4i/ STAGE IIIB, chłodzony cieczą, z systemem Common Rail, instalacja elektryczna o napięciu roboczym 12V |  |  |
| 4 | moc maksymalna silnika minimum 89kW |  |  |
| 5 | maksymalny moment obrotowy: minimum 460 Nm przy 1400 obrotów na minutę |  |  |
| 6 | maksymalna pojemność silnika 3,8l |  |  |
| 7 | system ułatwiający rozruch w niskich temperaturach |  |  |
|  | Układ hydrauliczny: |  |  |
| 8 | pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o zmiennej pojemności skokowej z układem wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w poszczególnych sekcjach układu |  |  |
| 9 | maksymalna wydajność minimum 165 l/min |  |  |
| 10 | maksymalne ciśnienie pracy minimum – 205 bar |  |  |
|  | Układ napędowy: |  |  |
| 11 | zmiana kierunku jazdy w dźwigni przy kierownicy |  |  |
| 12 | automatyczna przekładnia synchronizowana typu Powershift, minimum 4 biegi do przodu, minimum 3 biegi do tyłu, maksymalna prędkość jazdy nie więcej niż 41km/h |  |  |
| 13 | napęd na 4 koła |  |  |
| 14 | opony bezdętkowe 28 cali |  |  |
| 15 | oś przednia i tylna skrętna (3 tryby skrętu) |  |  |
| 16 | most przedni wahliwy |  |  |
| 17 | mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu LSD w przednim i tylnym moście |  |  |
| 18 | mosty 4 WD |  |  |
|  | Układ hamulcowy: |  |  |
| 19 | dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry samoregulujący się, działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania prawym lub lewym kołem tylnego mostu |  |  |
|  | Kabina spełniająca standardy ROPS/FOPS: |  |  |
| 20 | kabina ogrzewana, izolowana akustycznie |  |  |
| 21 | obrotowy amortyzowany fotel operatora pełną z regulacją i podłokietnikami oraz z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa |  |  |
| 22 | regulowana kolumna kierownicy |  |  |
| 23 | drzwi wejściowe do kabiny po obu stronach |  |  |
| 24 | uchylne szyby boczne oraz uchylna szyba tylna |  |  |
| 25 | dwa lusterka zewnętrzne i jedno lusterko wewnętrzne |  |  |
| 26 | oświetlenie wnętrza kabiny |  |  |
| 27 | oświetlenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych |  |  |
| 28 | oświetlenie zewnętrzne robocze umieszczone na dachu 4 reflektory z przodu kabiny i 4 reflektory z tyłu kabiny oraz 2 boczne |  |  |
| 29 | oświetlenie robocze LED na ramieniu koparki |  |  |
| 30 | wycieraczka szyby przedniej i tylnej |  |  |
| 31 | błotniki na wszystkich kołach |  |  |
| 32 | wyposażona w instalację radiową |  |  |
|  | Parametry robocze: |  |  |
| 33 | ramie koparki wysuwane teleskopowo (wysuwa się zewnętrzna część) wyposażone w łyżkę podsiębierną |  |  |
| 34 | sterowanie ramieniem koparki za pomocą drążków |  |  |
| 35 | łyżka koparkowa o szerokości 600mm z nakładką – lemieszem o szerokości 600mm |  |  |
| 36 | głębokość kopania: ramię wsunięte minimum 4,50m, ramię wysunięte minimum 5,80m |  |  |
| 37 | zasięg roboczy liczony od sworznia obrotu: ramię wsunięte minimum 5,10m, ramię wysunięte minimum 6,60m |  |  |
| 38 | maksymalna wysokość załadunku: ramię wsunięte minimum 4,20m; ramię wysunięte minimum 5,20m |  |  |
| 39 | zamki na siłownikach ramienia koparkowego oraz hak |  |  |
| 40 | mechaniczny przesuw boczny wysięgnika, kąt obrotu ramienia koparki 180 stopni, kąt obrotu łyżki minimum 195 stopni |  |  |
| 41 | udźwig przy złożonym ramieniu na maksymalnym zasięgu: minimum 1365kg |  |  |
| 42 | ramię koparkowe wyposażone w instalację hydrauliczną do podłączenia młota wyburzeniowego oraz posiadające szybkozłącze mechaniczne do szybkiej wymiany łyżek i osprzętu koparkowego, końcówki instalacji hydraulicznej i szybkozłącze muszą być przystosowane do posiadanego przez Zamawiającego młota TECNA T250 |  |  |
| 43 | zamki hydrauliczne na podporach |  |  |
| 44 | stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, z regulacją luzu |  |  |
| 45 | osprzęt ładowarkowy z łyżką wieloczynnościową, otwieraną z zębami oraz widłami do palet, posiadająca system amortyzacji łyżki ładowarkowej „Ride Control” |  |  |
| 46 | pojemność łyżki ładowarkowej minimum 1,15m3, szerokość maksymalna 2,55m |  |  |
| 47 | układ dwóch równoległych siłowników podnoszenia ramienia |  |  |
| 48 | uchylna maska silnika |  |  |
| 49 | automatyczny powrót do głębokości kopania łyżki ładowarkowej |  |  |
| 50 | maksymalna wysokość wysypu łyżką ładowarkową przy kącie 45 stopni: minimum 2,75m |  |  |
| 51 | udźwig w łyżce ładowarkowej na środku ciężkości łyżki minimum 4,50t |  |  |
| 52 | wysokość załadunku mierzona od osi sworznia obrotu łyżki ładowarki minimum 3,50m |  |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
| 53 | pulsujące światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym – kogut |  |  |
| 54 | instalacja elektryczna 12V z dwoma akumulatorami IP67 |  |  |
| 55 | trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, smarownica |  |  |
| 56 | dźwiękowy sygnał biegu wstecznego |  |  |
| 57 | akumulator minimum 95Ah |  |  |
| 58 | blokada ramienia bezpieczeństwa w czasie jazdy |  |  |
| 59 | klucze do kół |  |  |
| 60 | dokumentacja techniczno – ruchowa w języku polskim |  |  |
| 61 | certyfikaty CE |  |  |
| 62 | W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji maszyny, bez limitu osób, w dniu wydania maszyny Zamawiającemu i w jego siedzibie. |  |  |

1)Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów technicznych oferowanego pojazdu.

- Ofertę niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………………..				…………………………………..

(miejscowość i data)                                               		 podpis osoby/osób uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić