Załącznik nr 1 –Wzór Formularza ofertowego

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86 - 300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

##### FORMULARZ OFERTOWY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki

WYKONAWCA:

Nazwa(y) (firma) Wykonawcy(ów): 	……………………………………………………………

……………………………………………………………

Adres(y) Wykonawcy(ów):		…………………………………………………………...

……………………………………………………………

Numer faksu, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:* …………………………….

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:* …………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko: ……………………………	Nr telefonu: …………………………….

Ja (imię i nazwisko) ……………………. / my(imiona i nazwiska)…………………………. niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę oświadczam(y), że:

      - Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Cena mojej (naszej) oferty wynosi:

cena netto** ............................................ złotych

podatek od towarów i usług (VAT), stawka 23%, w wysokości ........................... złotych

cena brutto.............................................. złotych

(słownie złotych : ......................................................................................................................),

- Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jest stała 
i niezmienna.

- Oferuję(emy) następujący termin wykonania przedmiotu zamówienia: do ……….. 2018 r.

(zgodnie z postanowieniami pkt 2 ppkt 2 działu XXI SIWZ).

- Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę(imy) 
do niej zastrzeżeń.

- Oświadczam(y), iż zaproponowany przeze mnie (nas) pojazd spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania:

| Podwozie | Producent | Model |
| --- | --- | --- |
|  | ……………………. | …………………… |
| Zabudowa | Producent | Model |
|  | ……………………. | …………………… |
|  | Przedmiot zamówienia/wymagania Zamawiającego | Wielkość oferowana przez Wykonawcę1) |
| Podwozie: |
| 1. | Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku; |  |
| 2. | Techniczna dopuszczalna masa całkowita podwozia min. 28 000 kg; |  |
| 3. | Tempomat; | tak/nie* |
| 4. | Filtr paliwa podgrzewany; | tak/nie* |
| 5. | Układ kierowniczy lewostronny, z blokadą i immobiliserem; | tak/nie* |
| 6. | Masa podwozia wraz z kabiną max. 8 250 kg; |  |
| 7. | Silnik: |
| 8. | Norma emisji spalin Euro 6; | tak/nie* |
| 9. | Moc silnika min. 320 kM; |  |
| 10. | Ogranicznik prędkości do 85 km/h; | tak/nie* |
| 11. | Poziom hałasu – zgodnie z normą UE do 80 dB; | tak/nie* |
| 12. | Rama: |
| 13. | Rozstaw osi dopasowany do zabudowy w przedziale 3 600 – 3 900 mm pomiędzy pierwszą a drugą osią; | tak/nie* |
| 14. | Belka przeciwnajazdowa przednia; | tak/nie* |
| 15. | Boczne osłony przeciwnajazdowe; | tak/nie* |
| 16. | Zderzak stalowy; | tak/nie* |
| 17. | Zautomatyzowana skrzynia biegów; | tak/nie* |
| 18. | Przystawka odbioru mocy przeznaczona do pracy ciągłej; | tak/nie* |
| 19. | Układ hamulcowy: |
| 20. | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu; | tak/nie* |
| 21. | Układ hamulcowy wyposażony w ABS ASR ESP; | tak/nie* |
| 22. | Hamulec przystankowy do pojazdu do zbierania odpadów z ograniczeniem cofania; | tak/nie* |
| 23. | Zawieszenie: |
| 24. | Przednie zawieszenie paraboliczne o dopuszczalnym obciążeniu min. 8 000 kg; |  |
| 25. | Tylne zawieszenie powietrzne o dopuszczalnym obciążeniu min. 12 000 kg; |  |
| 26. | Oś wleczona o dopuszczalnym obciążeniu min. 8 000 kg; |  |
| 27. | Oś napędowa o dopuszczalnym obciążeniu konstrukcyjnym min. 13 000 kg; |  |
| 28. | Blokada mechanizmu różnicowego; | tak/nie* |
| 29. | Stabilizator osi przedniej i tylnej; | tak/nie* |
| 30. | Koła i opony: |
| 31. | Opony min. 315/80R22,5; | tak/nie* |
| 32. | Kabina: |
| 33. | 3 osobowa; | tak/nie* |
| 34. | Przedłużona o przestrzeń za fotelami min. 250 mm umożliwiająca przechowanie wyposażenia i ubrań; | tak/nie* |
| 35. | Lewostronny układ kierowniczy; | tak/nie* |
| 36. | Kolor kabiny RAL 9010; | tak/nie* |
| 37. | Koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach; | tak/nie* |
| 38. | Osuszacz powietrza podgrzewany; | tak/nie* |
| 39. | Klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury; | tak/nie* |
| 40. | Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane; | tak/nie* |
| 41. | Lusterko krawężnikowe prawe; | tak/nie* |
| 42. | Lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe”; | tak/nie* |
| 43. | Radio: tuner FM/AM, odtwarzacz CD, 2 głośniki; | tak/nie* |
| 44. | CB Radio wraz z anteną; | tak/nie* |
| 45. | Tachograf cyfrowy; | tak/nie* |
| 46. | Centralny zamek; | tak/nie* |
| 47. | Szyba przednia przyciemniana ze szkła zespolonego; | tak/nie* |
| 48. | Szyby drzwi przyciemniane; | tak/nie* |
| 49. | Dach otwierany mechanicznie; | tak/nie* |
| 50. | Elektroniczne podnośniki szyb drzwiowych; | tak/nie* |
| 51. | Dodatkowe dywaniki z gumy na podłogę dla kierowcy i pasażerów; | tak/nie* |
| 52. | Komputer pokładowy z funkcją bluetooth; | tak/nie* |
| 53. | Belka ostrzegawcza; | tak/nie* |
| 54. | Zbiornik paliwa oraz ADBlue: |
| 55. | Stalowy zbiornik paliwa; | tak/nie* |
| 56. | Pojemność zbiornika paliwa min. 300 l; |  |
| 57. | Pojemność zbiornika AdBlue min. 60 l; |  |
| 58. | Korki zbiorników zamykane na klucz; | tak/nie* |
| 59. | Wyposażanie elektryczne: |
| 60. | Akumulatory min. 2 szt. 225 Ah; | tak/nie* |
| 61. | Wyposażenie dodatkowe: |
| 62. | Fartuchy przeciwbłotne przednie; | tak/nie* |
| 63. | Błotniki z tworzywa sztucznego 3 częściowego z chlapaczami; | tak/nie* |
| 64. | Apteczka; | tak/nie* |
| 65. | Trójkąt ostrzegawczy; | tak/nie* |
| 66. | Lampa ostrzegawcza; | tak/nie* |
| 67. | Podnośnik hydrauliczny 12 000 kg; | tak/nie* |
| 68. | 2 kliny pod koła; | tak/nie* |
| 69. | Gaśnica zalegalizowana w Polsce; | tak/nie* |
| Zabudowa: |
| 70. | Fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2017 roku; |  |
| 71. | Skrzyniowa z urządzeniem załadowczym, tylnym; | tak/nie* |
| 72. | Pojemność skrzyni ładunkowej min. 20 m3; |  |
| 73. | Skrzynia ładunkowa wykonana w kształcie owalu, odporna na skręcanie; | tak/nie* |
| 74. | Ściany boczne skrzyni ładunkowej gładkie; | tak/nie* |
| 75. | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie; | tak/nie* |
| 76. | Objętość kosza zasypowego min. 2,5 m3; |  |
| 77. | Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej o grubości min. 3-8 mm, z czego wanna odwłoka wykonana z blachy o gr. min. 8 mm; | tak/nie* |
| 78. | Mechanizm zgniatania liniowo-pyłowy, czyli tzw. „szufladowy”; | tak/nie* |
| 79. | Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianach bocznych zabudowy; | tak/nie* |
| 80. | Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5; | tak/nie* |
| 81. | Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na min. trzy inne wartości – przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty surowców wtórnych; | tak/nie* |
| 82. | Wrzutnik dostosowany do współpracy z pojemnikami od 120 l do 1 300 l, zgodnie z normą EN-840-1, 840-2, 840-3; | tak/nie* |
| 83. | Wrzutnik typu zamkniętego, zgodnie z normą EN 1501-1 2011, tj. system zamknięty od poziomu podestu oraz od poziomu terenu; | tak/nie* |
| 84. | Po wyborze rodzaju pojemnika (dwu- lub czterokółkowy), automatyczna regulacja wysokości grzebienia, w momencie wykrycia obecności pojemnika w polu pracy; | tak/nie* |
| 85. | Wrzutnik przykręcany do odwłoka zgodnie z normą PN-EN 1501-5 na drzwiach uchylnych; | tak/nie* |
| 86. | Wrzutnik w pełni automatyczny – grzebień dzielony; | tak/nie* |
| 87. | Możliwość niezależnej pracy wrzutnika (dwóch ładowaczy) z każdej strony przy pojemnikach dwukołowych; | tak/nie* |
| 88. | Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu; | tak/nie* |
| 89. | Blokowanie pojemnika na grzebieniu wrzutnika; | tak/nie* |
| 90. | Samoczynne automatyczne uruchomienie wrzutnika (podnoszenie, opróżnianie i opuszczanie) po wykryciu obecności pojemnika w polu pracy – cała operacja odbywa się bez podnoszenia obrotów silnika; | tak/nie* |
| 91. | Mechaniczne zabezpieczenie pola pracy pod pojemnikiem/ami znajdującym/i się w momencie opróżniania (wywrotu – górne położenie pojemnika/ów); | tak/nie* |
| 92. | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka; | tak/nie* |
| 93. | Sterowanie hydrauliczne wrzutnika proporcjonalne; | tak/nie* |
| 94. | Aktywny samoczynny układ potrząsania pojemników przy ich opróżnianiu, z możliwością wyboru nastawy ilości potrząśnięć (max. do 3 razy) za pomocą pokrętła; | tak/nie* |
| 95. | Automatyczne podnoszenie wrzutnika do pozycji do dalszej jazdy, po włączeniu biegu przez kierowcę; | tak/nie* |
| 96. | Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka po jego bokach; | tak/nie* |
| 97. | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów; | tak/nie* |
| 98. | Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym; | tak/nie* |
| 99. | Dwa wyłączniki bezpieczeństwa; | tak/nie* |
| 100. | Sterownik do automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego; | tak/nie* |
| 101. | Możliwość sterowania ręcznego; | tak/nie* |
| 102. | Sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z pulpitu znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy; | tak/nie* |
| 103. | Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia i opuszczania odwłoka, czasu pompy hydraulicznej, przez osoby nadzorujące prace obsługi; | tak/nie* |
| 104. | Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy; | tak/nie* |
| 105. | Zabudowa wykonana ze stali dwukrotnie gruntowanej i lakierowanej; | tak/nie* |
| 106. | Kolor zabudowy RAL 6018; | tak/nie* |
| 107. | Oświetlenie wg obowiązujących przepisów; | tak/nie* |
| 108. | Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku; | tak/nie* |
| 109. | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty; | tak/nie* |
| 110. | Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu; | tak/nie* |
| 111. | Podłączenie wrzutnika elektryczne za pomocą połączeń wtykowych; | tak/nie* |
| 112. | Podłączenie wrzutnika hydrauliczne za pomocą szybko złączek; | tak/nie* |
| 113. | Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1 2011; | tak/nie* |
| 114. | Układ centralnego smarowania wszystkich punktów smarnych na smar stały z elektronicznym sterowaniem – zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min. 3 zakresach (informacja o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia, przerwana linia główna smarowania); | tak/nie* |
| 115. | Funkcja dokończenia cyklu prasowania odpadów, pomimo zajętych stopni dla ładowaczy, po zakończeniu prasowania system automatycznie winien wyłączyć przystawkę zasilającą pompę hydrauliczną; | tak/nie* |
| 116. | Przystosowana do montażu systemu identyfikacji RFID; | tak/nie* |
| System monitoringu pracy śmieciarki |
| 117. | Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy; | tak/nie* |
| 118. | Kamera w kabinie z widokiem na przód samochodu; | tak/nie* |
| 119. | Dwie kamery obrotowe po obu stronach śmieciarki ze sterowaniem z kabiny kierowcy, o minimalnych parametrach: rozdzielczość 2 MPix - 1920 x 1080, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm / 95°, Oświetlacz IR 30 m, Mechaniczny filtr podczerwieni, zakres temp. -30oC….. +60oC; | tak/nie* |
| 120. | Monitor monitoringu min. 7’’ w kabinie kierowcy; | tak/nie* |
| 121. | Widok z wszystkich kamer zapisywany w rejestratorze wideo; | tak/nie* |
| 122. | Sterowanie kamerami oraz włączanie i wyłączanie nagrywania odbywać ma się z pozycji kierowcy pojazdu; | tak/nie* |
| 123. | Rejestrator wideo o pojemności dysku min. 1TB. Rejestrator musi mieć możliwość obsługi dodatkowego dysku HDD 2,5 cala, obsługiwać karty SD i mieć możliwość eksportu danych na USB; | tak/nie* |
| 124. | Wraz z rejestratorem musi być dostarczone oprogramowanie do odczytu nagranego filmu z kamer; | tak/nie* |
| 125. | Sterownik GPS wraz z czujnikiem załadunku pojemników i wyładunku odpadów kompatybilny z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego firmy PROGRESS GPS; | tak/nie* |

1)Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów technicznych oferowanego pojazdu.

- Jednocześnie oświadczam(y), że:

- Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego**:

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów/usług*:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Wartość towarów/ usług* powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to kwota

……………….. zł netto

(dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221),

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.]

Oświadczam, że nie wypełnienie Formularza ofertowego w zakresie ppkt 1 oznacza, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

- Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Akceptuję(my) i nie wnoszę(my) zastrzeżeń do wzoru umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykonawca jest, w rozumieniu art. 104 – 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168):

- mikroprzedsiębiorcą: TAK / NIE*

- małym przedsiębiorcą: TAK / NIE*

- średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE*

[Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR].

- Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / niniejsza oferta zawiera na stronach nr od      do       informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*.

- Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:

| L.p. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Zakres zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) należy zwrócić na rachunek bankowy numer: ……………………………………………………………………………………..

- Oferta została złożona na ….. ponumerowanych stronach.

Podpis(y):

| Miejscowość i data |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy |  |
| Osoby upoważnione do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy |
| Nazwisko i imię | Podpis osoby |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |